EXCAVADORAS Y RETREOEXCAVADORAS

Las Excavadoras y Retroexcavadoras son equipos que se utilizan en una amplia variedad de trabajos de excavación, donde el material a excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina.

Las Excavadoras y Retroexcavadoras hidráulicas pequeñas de 3/8, 1/2 y 5/8 yd3 de capacidad, además de trabajar en alcantarillados y línea de agua como sus antecesoras operadas con cable, hacen obras de excavaciones para cimentaciones y urbanizaciones.

Las Excavadoras y Retroexcavadoras más grandes de linea en el mercado son de de 2 1/2 a 3 yd3 de capacidad, gracias a su alcance, profundidad y productividad se han abierto paso a nuevas aplicaciones en excavaciones en general, trabajos de canteras y manejo de materiales y han desplazado, en algunos casos, a los cargadores sobre llantas, palas y dragas que efectúan esos trabajos.

PARTES BASICAS Y OPERACION.

Una retroexcavadora tiene un rango de acción bastante amplio en el cual se puede mover económica y eficientemente.

La zona aproximada de operación de una retroexcavadora hidráulica (capacidad de 1 a 3 yd3 es la siguiente;

| Alcance | 10 a 15 m. |
| --- | --- |
| Profundidad | 6 a 10 m. |
| Altura de carga | 4 a 7 m. |

La zona de operación se divide en 2 áreas:

- - AREA DE EXCAVACION.

ALCANCE DE UNA RETROEXCAVADORA

ALCANCE DE UNA EXCAVADORA

Esta área esta bajo el piso en el que se apoya la máquina; está limitada por el alcance de la pluma, brazo de excavación y cucharón.

2. - AREA DE VACIADO.

Esta área esta sobre el piso, limitada por el alcance horizontal fuera del área que sé esta excavando, sin moverse de lugar.

Las Excavadoras y Retroexcavadoras para su propulsión pueden ser montadas sobre orugas o sobre llantas neumáticas, siendo las más comunes las montadas sobre orugas, utilizándose donde es posible mover grandes volúmenes sin necesidad de grandes desplazamientos.

OPERACION.

- Alcance

- Capacidad del equipo

- Profundidad de excavación

- Altura de descarga

- Giro

FACTORES QUE AFECTAN LA OPERACION (EXTERNOS).

- Tipo de material

- Peso del material

- Abundamiento del material

- Contenido de humedad

- Angulo de reposo

FACTORES QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA OPERACION.

- Tamaño del cucharón

- Rendimiento horario aproximado

- Factor de eficiencia u operación

- Factor de profundidad de corte

- Factor de giro

- Factor por facilidad de carga

- Acarreo

TABLA 1

Rendimiento horario aproximado    ( m3 abundado ), en m3 / hr.

| Capacidad cucharón | Clase I Arcilla | Clase II Roca fragmentada |
| --- | --- | --- |
| yd3 | m3 | m3 / hr | m3/hr |
| 1 | 0.76 | 86 - 101 | 62 - 78 |
| 1 ¼ | 0.95 | 101 - 133 | 82 - 104 |
| 1 7/8 | 1.45 | 146 - 192 | 110 - 144 |
| 2 ½ | 1.90 | 199 - 258 | 144 - 206 |
| 3 | 2.30 | 249 - 391 | 189 - 258 |

TABLA 2

Factor de facilidad de carga

| Tipo de carga | Factor de carga | Tipo de material |
| --- | --- | --- |
| Carga fácil | 0.95 | Arcillas, arenas |
| Carga media | 0.85 | Tierra con boleos |
| Carga dura | 0.70 | Tepetates, gravas |
| Carga muy dura | 0.55 | Pizarras, roca Fragmentada |

TABLA 3

Factor por profundidad de corte

| Profundidad | Factor |
| --- | --- |
| 1.50 | 0.97 |
| 3.00 | 1.15 |
| 4.50 | 1.00 |
| 6.00 | 0.95 |
| 7.50 | 0.85 |
| 9.00 | 0.75 |

TABLA 4

Factor por ángulo de giro

| Giro | factor |
| --- | --- |
| 45° | 1.05 |
| 60° | 1.00 |
| 75° | 0.93 |
| 90° | 0.86 |
| 120° | 0.76 |
| 180° | 0.61 |

TABLA 5

Factor de Operación

| minutos | factor de operación |
| --- | --- |
| 60 | 1.00 |
| 55 | 0.92 |
| 50 | 0.83 |
| 45 | 0.75 |

CALCULO DE RENDIMIENTOS

EXCAVACION

El rendimiento real se obtiene con la fórmula:

Rend. Real = (R.T. x Fg x Fc x Fop.) / A

CARGA DE MATERIAL SUELTO

El rendimiento real se obtiene con la fórmula:

Rend. Real = (R.T.x Fg x Ffc x Fop.) / A

Siendo:

| R.T | = | Rendimiento teórico |
| --- | --- | --- |
| Fg | = | Factor de ángulo de giro |
| Fc | = | Factor de corte |
| Fop | = | Factor de operación |
| Ffc | = | Factor de facilidad de carga |
| A | = | Coeficiente de abundamiento |

# PROBLEMA

Se requiere una producción mensual de excavación de 15,000 m3 en un terreno arcilloso con boleos, el equipo descargará a 90o y a una profundidad de 9 m. Se pide la capacidad del equipo apropiado y su C.U. por m3.

El coeficiente de abundamiento es 1.30

DATOS

Produccion mensual 15,000 m3

Factor de giro (90°) = 0.86

Factor de Prof. de corte ( 9 m) = 0.75

Factor de operación = 0.83}

Abundamiento = 1.30

Solución:

Producción necesaria por hora:

Horas trabajadas por mes = 200 hrs.

Producción o rendimiento real

= 15,000 / 200 = 75 m3/hr en banco

Sí  Rendimiento. necesario por hr.

( Rend. Real x  A ) / .( Fg x Fc x Fop)

Rendimiento necesario por hr

=  ( 75 x .1.30 ) / ( 0.86 x 0.75 x 0.83 ) = 182.12 m3 / hr abundados

Según tabla 1 se utiliza una retroexcavadora de 1  7/8 yd3

Si el costo horario de una retroexcavadora de 1  7/8 yd3  es de $236.25 / hr.

El C.U. por m3 será:

C.U.= 236.25  / 75   = $ 3.15 / m3