UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.T.

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE CONCRETO II

M.C. Arturo Reyes Espinoza

NOMBRE: _____________________________________________FECHA. ________

TEMA: MÉNSULAS Y VIGAS DE GRAN PERALTE

1.- Explique que es una ménsula, su comportamiento y modo de falla.

2.-  Explique que es una viga de gran peralte, su desarrollo y recomendaciones de diseño.

3.- Dimensione una ménsula con los sig. Datos: b= 25cm, h= 40cm.

proponga el valor de a= , f´c= entre 200 y 300 kg/cm2 y fy= entre 2800 y 4200 kg/cm2.Ejemplo 12.2

4.- Diseñe una viga de gran peralte con los sig. Datos: ancho de apoyo= 25cm, el claro entre centros= 350cm,

Carga Muerta= 2500 kg/m, Carga Viva= 5000 kg/m, utilice los factores correspondientes, el Momento= WL2/8, proponga f´c= entre 200 y 350 kg/cm2 y fy= entre 2800 y 4200 kg/cm2. Ejemplo 12.3