ZANJADORAS

Estas están diseñadas para escavar zanjas para instalaciones de tuberías para diferentes servicios, hacen un trabajo limpio y preciso y son relativamente rápidas. El material que pueden atacar es cualquiera excepto roca dura. En general están montadas en orugas para mayor estabilidad.

ZANJADORA DE TIPO RUEDA

Estas están disponibles para zanjas de hasta 8 pies de profundidad y anchos de 12 a 60 pulgadas. La velocidad varia dependiendo del tipo se suelo y estas maquinas se pueden ajustar hasta en 25 diferentes velocidades.

ZANJADORA TIPO LADDER

Con esta maquina se pueden hacer zanjas de profundidades de hasta 30 pies y con anchos de 12 pies.

La parte excavadora de la maquina consiste en dos cadenas sin fin, que tienen colocados cortadores de dientes que suben el material a superficie.

Estas no se recomiendan para rocas ni para suelos sueltos o con mucha agua en donde las paredes de la zanja tiendan a venirse encima.

SELECCION DE LA ZANJADORA MAS ADECUADA

Para elegir una de estas maquinas es necesario conocer el tipo de suelo y las dimensiones de la zanja deseadas, ya que estos factores son importantes conociendo el tipo de tubería que se desea instalar.

GRADOS DE PRODUCCION DE ZANJAS

Estos dependen de lo siguiente:

- Tipo de suelo

- Profundidad y ancho de zanja

- Extensión de zanja

- Topografía

- Tipo de clima

- Vegetación

- Raíces

- Arboles

- Banquetas

- Calles pavimentadas

FACTOR ESTADISTUCI DE MATERIAL

| MATERIAL | FACTOR (C) |
| --- | --- |
| NATERIAL I | 90 |
| MATERIAL II | 60 |
| MATERIAL II-A | 40 |
| MATERIAL III | 20 |

CALCULO DE RENDIMIENTO

S = C x HP /  D x W

DONDE:

S = Velocidad de Excavación en ft/min

C = Factor de Material

D =  Profundidad de zanja en in

W = Ancho de zanja en in

HP = Potencia del motor

# PROBLEMA

Se va ha instalar una línea eléctrica para lo que se requiere una zanja con las siguientes características

Ancho de zanja  mínimo de 20 cm,  profundidad de 1.65, en un material  es tipo II-A.

Se selecciona una zanjadora con  las siguientes características.

DATOS:;

Profundidad D= 66 in

Ancho W = 9 in

Potencia H.P. = 65 hp

Material tipo II-A  C = 40

Costo Horario $ 117.91 / hr

Factor de Operación 0.93

Factor de Abundamiento  1.35

S = C x HP /  D x W

= 40 x 65 / 66 x 9 = 4.40 ft / min

Si el factor de conversión de ft/min para pasarlo a m / hr, es igual a  18.288

S= 4.40 ft/min  x 18.288 = 80.47 m / hr

Si la longitud del tramo son 5 km.

El trabajo se realiza en:

T= 5,000 / 80.47 = 62.14 hr.

El volumen total de la obra programada es de  1,920.24 m3

El rendimiento teórico es de:

Rt = 1.920.24 / 62.14 = 30.90 m3 / hr

El Rendimiento Real es:

Rr = 30.90 x 0.83 / 1.35 = 19.00 m3 / hr

El costo por m3 es de :

117.91 / 19.00 =  $ 6.20 /m3