UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

UNIDAD TORREON

CONSTRUCCION II

CATEDRATICO

MC. ARTURO REYES ESPINOZA.

BARREDORA

La CS 100, para trabajo pesado en interiores y exteriores.

Eficiente en cualquier superficie, concreto, asfalto, barre cualquier tipo de residuos, desde polvo muy fino hasta desperdicios del tamaño de una botella P.E.T. de 2 litros.

Las CS 100 representan el máximo de la gama en términos de potencia, de capacidad de prestaciones, de resistencia y adaptabilidad a los trabajos más pesados. Franjas de barrido de 1.20 y hasta 1.35 mts., dotadas de un motor eléctrico de 36 V y en la versión diesel, de un motor Lombardini de 27 H.P. Capaces de barrer superficies de 13.000 m2/h, trabajando sin parar durante varias horas.

Funcionamiento con electroválvulas, que asiste a la tracción, el movimiento de los cepillos y el sistema de vaciado de la tolva.

Simplifica las operaciones de descarga de la tolva, a una altura de 1.6 mts. La tracción, con rueda motriz posterior, permite un manejo ágil y seguro con radios de maniobra muy estrechos.

La barredora CS 100 a pesar de su imponente tamaño, es maniobrable y fácil de conducir, aún por operadores con poca experiencia.

Disponible en 2 versiones:

Baterías

Diesel

Puede usarse en superficies con tráfico intenso como aeropuertos, estaciones de tren subterraneo, terminal de Autobus y/o Ferrocarril, centros comerciales, plantas de producción, bodegas, estacionamientos techados, al aire libre, que requieren limpieza continua.

| Descripción técnica | unidad | valor |
| --- | --- | --- |
| Franja de Barrido | mm | 1350 |
| Cepillo principal | mm | 1000 |
| Cepillo lateral | mm | 500 |
| Capacidad de trabajo | m2/hr | 13500 |
| Cepillos | Ø mm | 510 |
| Altura de descarga | mm | 1500 |
| Capacidad de tolva | kg | 240 |
| Potencia Motor Diesel | H.P. | 27 |
| Motor sacudidor | V/W | 36/110 |
| Motor Eléctrico | V/W | 36/6000 |
| Rueda tracción | Ø mm | 300 |
| Velocidad de avance | Km/hr | 0÷10.0 |
| Pendiente máxima | % | 10 |
| Motor aspiración | V/W | 36/250x2 |
| Tipo de tracción |  | Hidrostático |
| Ruedas posteriores elásticas | Ø mm | 370x110 |

| Descripción técnica | unidad | valor |
| --- | --- | --- |
| Tanque de Diesel | l | 27 |
| Motor Diesel | Tipo | Lombardini |
| Radio de Giro | mm | 2800 |
| Baterías | V/Ah | 36/6000 |
| Peso baterías | kg | 800 máx |
| Peso máquina | kg | 970 |
| Ancho máquina | mm | 1300 |
| Longitud máquina | mm | 2080 |
| Altura máquina | mm | 1550 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 81 |

| Modelo de máquina | Bulldozer | Angledozer | Tilldozer |
| --- | --- | --- | --- |
| Anchura de teja (mm.) | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| Profundidad exc. (mm.) | 680 | 680 | 680 |
| Caida de teja (grados)- | 1.000 | 1.050 | 1.100 |
| Barrido de teja (grados) | 230 | 250 | 250 |
|  | - | - | 11 |
|  | - | 24 | 24 |
| Peso máquina (Kgs.) | 975 | 1.030 | 1.150 |

Angledozer

Angle dozer incluye combustibles, operador y mantenimiento, contamos con experiencia amplia en construcción de terracería y planillas para exploración minera. precio $ 750 /hr.

CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA Y SU FUNCUIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

MODELO: D65EX12LT Angle dozer.

AÑO: 1996.

ESTANQUE: 380 lts. (dato entregado por el operario de la maq.)

COMBUSTIBLE: petróleo.

RENDIMIENTO: -23 lts/hrs. En trabajo liviano

-26 lts/hrs. En trabajo pesado.

| Potencia al volante | Peso de operación |
| --- | --- |
| Modelo | HP | Kw | M | lb | Tipo de Hoja |
| D65EX | 190 | 142 | 18.6 | 40,960 | SEMI-U TILT |

Características

El sistema de manejo hidrostático (HSS) proporciona un control liso, rápido, y de gran alcance en condiciones de tierra que varían.

La palanca de mando de la mano izquierda controla todo el movimiento del alimentador.

El taxi hexagonal, bajo ruido con los montajes viscosos proporciona una comodidad y una visibilidad sin igual del operador.

Los frenos húmedos, con múltiples discos eliminan los ajustes de la banda de freno para la operación sin necesidad de mantenimiento.

Los ejes de pivote montados en la delantera aíslan los mecanismos impulsores finales de las cargas de la lámina.

Tren de potencia modular para la utilidad y la durabilidad crecientes.

Las líneas de la inclinación de la lámina protegen totalmente.

El sistema de vigilancia electrónico evita que los problemas de menor importancia se desarrollen en mandos primarios.

Puerta de la cara del motor del ala-Gull para el mantenimiento fácil y más seguro.

El S6D125E-2 turbocharged motor diesel provee de una salida 140 de HP 142 kW, una productividad excelente, mientras que resuelve los estándares actuales de emisiones.

Las láminas del dozer de la alta capacidad combinado con la potencia más alta en clase proporcionan una productividad excepcional.

Longitud estándar, pista larga, y versiones de tierra bajas de la presión disponibles. El diseño bajo del mecanismo impulsor proporciona una estabilidad y una gradability excepcionales.

Cargador de ruedas CDM856

Descripción de cargador de ruedas CDM856:
El índice de carga del cargador de ruedas CDM856 es de 5 toneladas, y el índice de capacidad del cubo es de 3.0m3. Es uno cargador de rueda altamente configurado con una gran capacidad. Tiene una distancia entre ejes amplia y estructura simétrica central para una mayor estabilidad. Puede ser usado ampliamente en campos como minería, proyectos de conservación de agua, infraestructura, construcción de caminos, etc.

Caracterísiticas de cargador de ruedas CDM856:
1. La distancia entre ejes amplia mejora la estabilidad y aumenta la inclinación de carga.
2. El control piloto y la palanca de mando permiten una operación más fácil.
3. Cabina de lujo y espaciosa que proporciona un mejor ambiente para el operador.
4. El sistema de freno con calibrador de doble tubo proporciona mayor seguridad.
5. El sistema de monitoreo electrónico indica fallas para una rápida localización y resolución de problemas.
6. El sistema de lubricación centralizado asegura más lubricación que la forma manual.
7. El sistema de aire acondicionado y calefacción le proporcionan un mejor ambiente al operador.
8. Elementos adicionales opcionales: Cubo para carbón, cubo para rocas, etc. 

Funciones de cargador de ruedas CDM856:

Especificaciones de cargador de ruedas CDM856:

| Peso de operación (kg) | 17000 |
| --- | --- |
| Dimensiones de transporte |  |
| Longitud×Ancho×Alto (mm) | 8050×3000×3590 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3230 |
| Ancho de la banda de rodamiento (mm) | 2240 |
| Índice de carga (kg) | 5000 |
| Capacidad del cubo (m3) | 3.0 |
| Coeficiente de tracción máx. (kN ) | 160 |
| Fuerza desarrollada máx. (kN) | 170 |
| Distancia de vertido máx. (mm) | 3103 |
| Alcance a la altura de vertido máx. (mm) | 1210 |
| Tiempo de elevación máx.(s) | 6.0 |
| Tiempo total del ciclo hidráulico (s) | 11 |
| Ángulo de giro máx. (°) | 35 |

Motor diesel

| Modelo | Weichai WD615G.220 |
| --- | --- |
| Tipo | Lineal, enfriado por agua, 4-cilindros, inyección directa |
| Índice de potencia (kW)/RPM(rpm) | 162/2200 |
| Par de torsión máx. (N·m)/RPM(rpm ) | 860/1400~1600 |
| Consumo de combustible mín. (g/kW·h) | 215 |
| Desplazamiento total (L) | 9.726 |
| Voltaje de arranque de motor (V) | 24 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 235 |

Transmisión y conversor de par de torsión
Conversor de par de torsión hidráulico

| Tipo | Etapa simple, cuatro elementos (turbina doble) |
| --- | --- |
| Índice de par de torsión K0 | 4.2 |
| Tipo de enfriado | Circulación presurizada del enfriado de aceite |
| Presión de entrada del conversor de par de torsión MPa | 0.3~0.45 |
| Presión de salida del conversor de par de torsión MPa | 0.1~0.20 |

Transmission

| Tipo | Cambio planetario electro-hidráulico |
| --- | --- |
| Velocidad de transporte (km/h) |  |
| ⅠHacia adelante | 11.5 |
| ⅡHacia adelante | 36 |
| Reversa | 16 |

Eje y neumático
Eje

| Tipo de relación final | Reducción de una etapa de engranaje de bisel espiral |
| --- | --- |
| Índice de reducción de velocidad | 4.625:1 |
| Reducción del buje |  |
| Tipo | Impulso de engranaje de estimulación planetario |
| Proporción de reducción de velocidad | 4.4:1 |
| Especificaciones del neumático | 23.5- 25 16 PR |

Sistema de freno

| Tipo de freno de servicio | Freno de disco de doble tubo en las cuatro ruedas con aire sobre aceite |
| --- | --- |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de disco controlado por aire |
| Freno de emergencia | Combinado con freno de estacionamiento |
| Presión de freno.(MPa) | 0.7~0.78 |

| Índice de flujo de la bomba de implemento/bomba piloto (L/min) | 220/22 |
| --- | --- |
| Modelo de la válvula piloto | DXS-00 |
| Presión del sistema de trabajo (MPa) | 16 |

Sistema hidráulico de implemento

Sistema de dirección

| Modelo | Sistema de dirección hidráulico con carga sensible |
| --- | --- |
| Presión del sistema de trabajo (MPa) | 16 |
| Radio de giro mín |  |
| Dimensiones del cubo (mm) | 6796 |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 6128 |
| Capacidad del tanque de aceite |  |
| Capacidad del tanque de combustible | 235L |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 220L |

Sistema A/C

| Capacidad de refrigeración (w) | 4500 |
| --- | --- |
| Capacidad de calefacción (w) | 5800 |

CARGADORES.

Los cargadores son tractores equipados con un cucharón excavador montado sobre brazos articulados sujetos al tractor y que son accionados por medio de dispositivos hidráulicos.

Estas máquinas están diseñadas especialmente para trabajos ligeros de excavación de materiales suaves o previamente aflojados.

Básicamente existen dos tipos de cargadores, dependiendo de su tipo de tracción, pudiendo ser de carriles y de llantas neumáticas.

Los botes para cargadores por su utilización se dividen de la manera siguiente:

Bote ligero, para rezaga de tierra, material de poco peso volumétrico.

Bote de espada, que se utiliza en operaciones de carga de roca; está debidamente reforzado para el uso que se le da.

Bote o cucharón de dientes, para ataque y carga de materiales pesados.

DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE UN CARGADOR.

La producción en este tipo de equipo se calcula multiplicando la cantidad de material que mueve el cucharón en cada ciclo por el número de ciclos/hora, siendo la capacidad nominal del cucharón afectada por un determinado factor de carga.

Factores de carga para diversos materiales

| Material suelto | Factor |
| --- | --- |
| Material húmedo | 0.95 |
| Agregado de concreto | 0.95 |
| de 1/8" - 7/8" | 0.90 |
| de 3/8 - 3/4" | 0.92 |
| de 3/4 - 1½ | 9.87 |
| mayores de 1½ | 0.60-- 0.85 |

Factores de Excavación

| Material en banco | Factor |
| --- | --- |
| Clase I | 0.85 |
| Clase II | 0.78 |
| Clase II-A | 0.71 |

El tiempo de ciclo se compone de:

| Tiempo de carga | básica (fijo) |
| --- | --- |
| Tiempo de ida | traslación (variable) |
| Tiempo de descarga | básica |
| Tiempo de regreso | traslación |
| Tiempo de acomodo | básico |

CORRECCIONES EN EL TIEMPO DE CICLO.

Para material con una granulometría no bien definida, arcilla limo, tepetates combinadas con otro material se agrega al tiempo del ciclo + 2.4. seg. para material en banco.

Para materiales granulares hasta de 1/8" se le suman al ciclo 1.2 seg.

Forma de acomodo de material

|  | Corrección |
| --- | --- |
| Apilado en pilas 3 m | 0.0 |
| Apilado en pilas mayores a 3 m. | +1.0 seg. |
| Acamellonado | - 1.2 seg. |

Forma de descarga:

| Continúa | -2.4 seg. |
| --- | --- |
| Discontinúa | Varía en cada caso |
| Descarga en tolva y h 5 m | + 3.4 seg. |
| A nivel de piso o en camión | + 1.0 seg. |

PROBLEMA

Obtener la producción de un cargador de llantas neumáticas de 3½  yd3, se va a cargar grava triturada de 1½" almacenada en pilas de 6 m de alto, y se va a descargar  en camiones de 10 yd3 de capacidad con operación continua y con un ciclo básico de 25 seg. Distancia de descarga 50 m. en terreno horizontal.

DATOS

Velocidad de ida         - 14 kms / hr.

Velocidad de regreso - 18 kms / hr.

TIEMPO DE CICLO

Tiempo de ciclo básico 25.00 seg.

Operación continua       -2.4 seg

Descarga en camiones  +1.0 seg

Por material                    -1.2 seg

Tiempo total                  22.40 seg.

Tiempo ida

= (50m x 3,600 seg) /14,000  = 12.9 seg

Tiempo regreso

= ( 50 m.x 3,600 seg) / 18,000  = 10 seg

Tiempo total ciclo

= 22.4 + 12.9 + 10 = 45.3 seg

No ciclos= 3,600 / 45.30  =  79  ciclos/hr

Rendimiento teórico

= 79 cl / hr. x3.5 yd3 (0.76)m3 / yd3 =210.14 m3 / hr

Rendimiento. Real

Rr=Rt x Factor de carga  x  Factor de Operación

= 210.14 x 0.95 x  0.83 = 105.70 m3 /hr.

Compactador sobre neumáticos: con sistema de tracción directa hidráulica

El rodillo BW 24 RH es particularmente adecuado para el acabado de superficies, debido a una mejor y más precisa adecuación del agregado en la mezcla.

Combina las virtudes de la compactación tradicional con el estado del arte de la tecnología de la tracción. Esta combinación usa un ensayado y comprobado diseño con 8 ruedas junto a un nuevo sistema de tracción hidrostática. Bomag utiliza una eficiente tracción directa hidráulica. La aceleración y el frenado se consiguen casi exclusivamente con el pedal acelerador. 

Por su parte, la velocidad se consigue mediante tres rangos de velocidad y es por lo tanto siempre precisa, libre de brusquedades y controlable. El conductor se acomoda relajadamente en una espaciosa cabina con un elevado espacio acristalado, y puede moverse fácilmente, desplazando el asiento del volante izquierdo al derecho, si es necesario. Tiene una gran visibilidad del área de trabajo favorecida por el diseño delantero y trasero de la máquina, y puede ver con precisión qué está ocurriendo delante o detrás de la máquina.

El BW 24 RH “amasa” en profundidad la mezcla, creando una óptima interacción del agregado. La máquina puede conseguir una elevada producción con velocidades de trabajo de hasta 20 km/h. La compactación y la presión de los neumáticos pueden variarse según el peso (pre-lastre), lo cual hace del rodillo una máquina flexible acoplable a cualquier condición de trabajo. El cuidadoso amasado y efecto de alisado del BW 24 RH logra una compactación uniforme y un acabado superficial excelente. Se previene la rotura del aglomerado debido a la elasticidad de los neumáticos.

El sistema opcional de inflado automático de neumáticos ajusta la presión óptima en cada trabajo dependiendo del espesor de capa a compactar, y manteniendo la presión del neumático constante.

El eje delantero de dirección pivotante permite una oscilación y movimiento de péndulo de cada pareja de neumáticos. Con esta solución, cada neumático tiene la misma presión de contacto sobre la superficie, y se asegura siempre la misma compactación a lo largo de la anchura de trabajo completa.

Engine

Modelo de motor

CAT 3054 C

Potencia bruta

100 hp

75 kW

Potencia neta - EEC 80/1269

96 hp

72 kW

Potencia neta - ISO 9249

96 hp

72 kW

Potencia neta - SAEJ1349 (JAN90)

96 hp

72 kW

Calibre

4.13 pulg

105 mm

Carrera

5 pulg

127 mm

Pesos

Peso de operación - Máquina estándar vacía

10775 lb

4885 kg

Peso en orden de trabajo - Lastre de agua máximo

19205 lb

8710 kg

Peso en orden de trabajo - Lastre de arena húmeda máximo

28535 lb

12940 kg

Peso promedio por rueda

1200 lb

545 kg

Peso de embarque sin ROPS/FOPS.

10775 lb

4885 kg

Especificaciones de operación

Despejo sobre el suelo

10.5 pulg

267 mm

Velocidad de desplazamiento - Máxima

15.9 millas/h

25.6 km/h

Radio de giro - Interior

183 pulg

4640 mm

Ancho de compactación

68 pulg

1740 mm

Radio de giro - exterior

254 pulg

6453 mm

Neumáticos

Neumáticos

6 capas: 8,50/90 X 15

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible

45.6 gal

173 L

Capacidad del tanque de agua (rociado)

104 gal

394 L

Dimensiones

Longitud total

169 pulg

4290 mm

Ancho total

68 pulg

1740 mm

Altura hasta el volante

91 pulg

2320 mm

Altura hasta la ROPS

118 pulg

Sistema de propulsión

El sistema de propulsión hidrostática combina paradas sin problemas y arranques con mucho par.

Arranques y paradas sin problemas

La transmisión de potencia con línea de conducción ofrece arranques y paradas sin problemas, y sin usar cadenas.

Transmisión hidrostática

La transmisión hidrostática ofrece frenado principal, sin zapatas ni pastillas a los cuales realizar servicio.

Facilidad de servicio

Facilidad de servicio para todos los componentes de impulsión.

Contaminación y daños limitados

Los motores hidráulicos, los frenos secundarios y las líneas de conducción están ubicados en la parte alta del bastidor de la máquina, lo que limita la contaminación y el daño.

Dos rangos de velocidad

Dos rangos de velocidad ofrecen movilidad en el lugar de trabajo y capacidad de tracción para adaptarse a condiciones de trabajo.

Grupo de engranajes conductores de larga vida útil

Un sistema de enjuague remoto del tren motriz entrega aceite hidráulico frío a los frenos y a los ejes, para prolongar la vida útil del tren motriz.

Estación del operador

La facilidad en la operación y la comodidad del operador promueven una productividad alta todo el día.

Fácil maniobrabilidad

Una excepcional visibilidad en todas direcciones permite una maniobrabilidad fácil.

Comodidad duradera

Un asiento ajustable y acolchado proporciona comodidad duradera.

Movilidad y visibilidad mejoradas

Una plataforma plana mejora la movilidad y visibilidad del operador.

Indicadores simplificados

El operador se mantiene informado de los sistemas del motor y del estado de la máquina mediante indicadores simplificados.

Operación simplificada

El control de propulsión de una sola palanca simplifica la operación.

Equipo estándar de la estación del operador

El equipo estándar incluye estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) y un cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg).

Estación del operador giratoria (opcional)

Con la estación del operador giratoria, el operador puede cambiar la consola de control de izquierda a derecha.

Superposición del neumático/oscilación de la rueda

Los neumáticos se superponen y las ruedas oscilan para proporcionar fuerzas de compactación máximas en cada pasada.

Cobertura de ancho total

Las trayectorias de las ruedas delanteras y traseras se superponen 13 mm (0,5 pulg) para proporcionar una cobertura de ancho total de 1.743 mm (69 pulg) y 2.134 mm (84 pulg) con la opción de 11 ruedas.

Compactación uniforme

Los travesaños de las ruedas delanteras y traseras oscilan ±4,4 grados para permitir una compactación uniforme en todo el ancho del rodillo. (Nota: con la opción de 11 ruedas, el ángulo de oscilación en las ruedas traseras externas es cero grados hacia arriba y 4,4 grados hacia abajo.)

Oscilación de las ruedas

La oscilación de las ruedas ayuda a garantizar una excelente unión de las juntas de asfalto longitudinales.

Facilidad de servicio

El fácil acceso al nivel del suelo permite un servicio conveniente y rápido.

Pivotes grandes del compartimiento del motor

Los pivotes grandes del compartimiento del motor están hacia arriba para acceso al motor, al paquete de enfriamiento y a los filtros.

Acceso en un solo punto

El acceso desde un solo lugar a todos los puntos de servicio y filtros es a través del compartimiento del motor.

Acceso al motor por la parte trasera

El acceso al motor por la parte trasera permite realizar servicio en un solo lado de la máquina, a nivel del suelo y estando de pie.

Integridad del sistema eléctrico garantizada

Los conectores trenzados en nilón y sellados aseguran la integridad del sistema eléctrico.

Diagnóstico simplificado del sistema

Los orificios de conexión rápida para pruebas hidráulicas simplifican el diagnóstico del sistema.

Drenajes de montaje remoto

Los drenajes de montaje remoto de combustible, de los sistemas hidráulicos y de enfriamiento permiten la recolección de los fluidos.

Cambio de aceite estándar

El intervalo de cambio de aceite cada 500 horas es estándar.

Opción de peso pesado

Ofrece versatilidad y utilización máximas de la máquina y aumenta la productividad.

Mayor versatilidad

El peso en orden de trabajo máximo de 17 137 kg (38.000 lb) aumenta la versatilidad para trabajar en levantamientos densos.

Mayores presiones de contacto con el suelo

El peso máximo por rueda de 1920 kg (4.220 lb) permite mayores presiones de contacto con el suelo para levantamientos densos y mezclas ásperas.

Lastre (opcional)

El lastre (opcional) ofrece 6168 kg (13.600 lb) adicionales de lastre de acero para mayor versatilidad.

Válvulas de compensación de carga

Las válvulas de compensación de carga ofrecen mayor par a los motores de propulsión para trabajar en pendientes y terrenos difíciles.

Rápida maniobrabilidad

Con una velocidad de desplazamiento de 25,6 km/h (15,9 mph) se logra una rápida maniobrabilidad en el lugar de trabajo.

Neumáticos de 12 capas

Los neumáticos de 12 capas son una característica estándar con la opción de peso pesado.

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

3000 mm

Ventajas y características

Equipment

PS-150C Équipement en option

El velocímetro

Sistema de rociado con agua a presión

Neumáticos de 12 ó 14 capas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Blindajes de retención de calor (faldones de neumáticos)

Opción de 11 ruedas

Paquete de luces de carretera

Estación del operador giratoria

Asiento de suspensión

Techo protector del sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre

EXCAVADORAS Y RETREOEXCAVADORAS.

las excavadoras y retroexcavadoras son equipos que se utilizan en una amplia variedad de trabajos de excavación, donde el material a excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina. las excavadoras y retroexcavadoras hidráulicas pequeñas de 3/8, 1/2 y 5/8 yd3 de capacidad, además de trabajar en alcantarillados y línea de agua como sus antecesoras operadas con cable, hacen obras de excavaciones para cimentaciones y urbanizaciones. las excavadoras y retroexcavadoras más grandes de linea en el mercado son de de 2 1/2 a 3 yd3 de capacidad, gracias a su alcance, profundidad y productividad se han abierto paso a nuevas aplicaciones en excavaciones en general, trabajos de canteras y manejo de materiales y han desplazado, en algunos casos, a los cargadores sobre llantas, palas y dragas que efectúan esos trabajos. partes básicas y operación. una retroexcavadora tiene un rango de acción bastante amplio en el cual se puede mover económica y eficientemente. la zona aproximada de operación de una retroexcavadora hidráulica (capacidad de 1 a 3 yd3 es la siguiente; alcance 10 a 15 m. profundidad 6 a 10 m. altura de carga 4 a 7 m. la zona de operación se divide en 2 áreas:

AREA DE EXCAVACION.

ALCANCE DE UNA RETROEXCAVADORA. 
ALCANCE DE UNA EXCAVADORA.

Esta área esta bajo el piso en el que se apoya la máquina; está limitada por el alcance de la pluma, brazo de excavación y cucharón. área de vaciado. esta área esta sobre el piso, limitada por el alcance horizontal fuera del área que sé esta excavando, sin moverse de lugar. las excavadoras y retroexcavadoras para su propulsión pueden ser montadas sobre orugas o sobre llantas neumáticas, siendo las más comunes las montadas sobre orugas, utilizándose donde es posible mover grandes volúmenes sin necesidad de grandes desplazamientos. operación. - alcance, - capacidad del equipo, - profundidad de excavación, - altura de descarga, - giro. factores que afectan la operacion (externos). - tipo de material, - peso del materia, - abundamiento del material, - contenido de humedad, - angulo de reposo. factores que intervienen directamente en la operación. - tamaño del cucharón, - rendimiento horario aproximado, - factor de eficiencia u operación, - factor de profundidad de corte, - factor de giro, - factor por facilida de carga, - acarreo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS:

Las retro-excavadoras son muy versátil de equipos por las pruebas relativamente poco profundas, hasta aproximadamente 6-m. (20-ft) de profundidad. Las retro-excavadoras son móviles, rápidos, pueden excavar tierra bastante dura, y son baratas comparó a las excavaciones manuales.

Las excavadoras de gran tamaño o de tipo "clamshell": 
Estas máquinas son normalmente bastante grandes y permiten tomar una gran muestra de volumen. Las ventajas de usar este equipo son su habilidad de permitir uso de cajones para sostener el agujero abierto para inspección visual de lecho de roca, y la capacidad de obtener un exacto volumen de la muestra. Las desventajas son la necesidad por buen acceso por el gran equipo y una velocidad excavando bastante lenta.

COSTOS-HORARIO.

Petrolizadora.

Es una máquina para producir el asfalto que se aplica en las calles. Consiste una unidad de bombeo motorpropulsada, un tanque de almacenamiento y una barra de riego ajustable con la que se aplica el asfalto.

Consta de los siguientes sistemas: motriz hidrostático, recipiente de riego e hidráulico y de calentamiento.

Normalmente va montada sobre un camión para aplicar directamente el asfalto en la zona deseada

.

| PETROLIZADORA Ref.: 1230079896273947 Fabricante: ETNYRE Modelo: 12000 LTS Año: 1994 Horas de uso: . Contacto: IMCMEXICO | Vendida . |
| --- | --- |

Características Técnicas

Hidroestatica Montada en Camion Kenworth Mod.94

$28,950.00 usd

| PETROLIZADORA |
| --- |
| Ref.: | 1105978564766611 |
| Fabricante: | JABRI |
| Modelo: | 10,000 |
| Año: | 2005 |
| Horas de uso: | No Disp. |
| Contacto: | IMCMEXICO |

Características Técnicas

MOTOR:DIESEL

| PETROLIZADORA |
| --- |
| Ref.: | 1238632974938362 |
| Fabricante: | JABRI |
| Modelo: | 8000 LTS |
| Año: | 2009 |
| Horas de uso: | No Disp. horas de uso. |
| Contacto: | IMCMEXICO |

Características Técnicas

CAPACIDAD 8,300 LTS MONTADA EN CAMION DINA MODELO 1993 MOTOR NAVISTAR

$30,570.00 usd

| PETROLIZADORA |
| --- |
| Ref.: | 1225742796773561 |
| Fabricante: | JABRI |
| Modelo: | 8000 LTS |
| Año: | 2008 |
| Horas de uso: | No Disp. horas de uso. |
| Contacto: | IMCMEXICO |

Características Técnicas

Equipo nuevo. Tanque elaborado en acero al carbón calibre 10 forro térmico de lana mineral comprimido de 4"a 1 "• forro en lamina de acero inoxidable calibre 18 plataforma brasera andadores en cada uno de los costados entrada hombre de 50 cm. De diámetro pasamanos en la parte superior a todo lo largo del tanque escalera tubular la cual va de una de los andadores a la entrada hombre CAMION MARCA DINA MODELO 1993 MOTOR NAVISTAR 195 DIFERENCIALES DE DISCO LLANTAS NUEVAS VESTIDURAS NUEVAS RINES DE ARTILLERIA

Precio: $ 38,830 USD

| PETROLIZADORA |
| --- |
| Ref.: | 1151961656757788 |
| Fabricante: | ROSCO |
| Modelo: | 2009 |
| Año: | 2007 |
| Horas de uso: | No Disp. horas de uso. |
| Contacto: | IMCMEXICO |

Características Técnicas

PETROLIZADORA NUEVA DE 8,000 LTS;MONTADA EN CAMION CHASIS CABINA MODELO 1991 CON MOTOR NAVISTAR, MARCA DINA, ENLLANTADO, PINTADO Y CHECADO GENERAL. EL MOTOR AUXILIAR ES CHEVROLET DE 6 CIL. A GASOLINA (REMANUFACTURADO); EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ES A GAS O A DIESEL; CON FLAUTA DE RIEGO DE 36 PORTAESPREAS Y 36 ESPREAS; BOMBA DE ENGRANES 400 LPM APROX; GATO NEUMATICO PARA ABRIR Y CERRAR RIEGO

| PETROLIZADORA |
| --- |
| Ref.: | 1105978814966470 |
| Fabricante: | SEAMAN-GUNNISON |
| Modelo: | 2100 |
| Año: | No Disp. |
| Horas de uso: | No Disp. horas de uso. |
| Contacto: | IMCMEXICO |

Características Técnicas

Motor:DIESEL

$28,490.00 usd

Tractores de cadenas

Tanto para trabajos grandes como pequeños, desde minería hasta de acabado, tendrá la certeza de encontrar un tractor de cadenas para sus necesidades. Ofrecemos varias configuraciones y conjuntos especializados para cumplir con sus necesidades específicas.

Tractores de cadenas pequeños

Los Tractores de Cadenas D3K, D4K y D5K Cat están diseñados para optimizar la velocidad, la facilidad de transporte, la maniobrabilidad, la versatilidad y la precisión en la nivelación de acabado. Estos tractores topadores de velocidad superlenta son ideales para realizar tareas de construcción residencial como despejar y nivelar lotes, hacer las pendientes a los lados de vías, relleno y trabajos de pendiente final para jardinería y construcción de entradas de garaje.

Potencia - Neta,  74 hp55.2 kW to  96 hp

71.6 kW

Peso en orden de trabajo - XL,  17185 lb7795 kg to  20741 lb

9408 kg

Potencia - Bruta,  81 hp60.5 kW to  100 hp

Tractores de cadenas medianos

Los tractores de cadenas medianos de Caterpillar, D6K, D6N, D6T y D7R de la Serie 2, ofrecen potencia, respuesta y control excepcionales, que dan como resultado mayor producción a menor costo por yarda.

Potencia en el volante,

125 hp

93 kW

to

240 hp

179 kW

Peso en orden de trabajo,

28409 lb

12886 kg

to

55786 lb

25304 kg

Potencia bruta,

213 hp

159 kW

to

258 hp

Tractores de cadenas grandes

Los tractores de cadenas grandes de Caterpillar (D8T, D9T, D10T y D11T) están diseñados para trabajos exigentes. Su construcción duradera les permite funcionar en condiciones de trabajo rigurosas. Las ruedas motrices elevadas aumentan la productividad, simplifican el mantenimiento, reducen el tiempo de inactividad gracias a los componentes modulares y mantienen los mandos finales y componentes relacionados del tren de fuerza por encima del entorno de trabajo. Los tractores de cadenas Cat mantienen el material en movimiento con la fiabilidad y los bajos costos de operación que se espera de los tractores Cat.

Potencia en el volante,

310 hp

231 kW

to

580 hp

433 kW

Peso en orden de trabajo,

84850 lb

38488 kg

to

146500 lb

66451 kg

Peso de envío,

65152 lb

29553 kg

to

106400 lb

Tractores de cadena para la manipulación de desechos

Las características para la manipulación de desechos de los tractores de cadenas de Caterpillar (D6N WH, D6T WH, D7R Serie 2 WH, D8T WH, D9T WH y D10T WH) incluyen protectores para el radiador, el compartimiento del motor, el cárter (vientre) y las tuberías para el cilindro de inclinación que proporcionan protección a los componentes críticos de la máquina que trabajan bajo condiciones extremas. La protección contra escombros para los sellos locos, los sellos del eje de pivote y los sellos del mando final ayuda a prevenir daños a los sellos y reduce el tiempo de inactividad y las reparaciones costosas.

Potencia al volante,

150 hp

111.8 kW

to

580 hp

433 kW

Peso en orden de trabajo,

42454 lb

19257 kg

to

144986 lb

65764 kg

Potencia bruta,

189 hp

141 kW

to

661 hp

74.5 kW

Tractores Topadores de Ruedas

Todas las operaciones buscan máquinas de respaldo de producción alta. Los tractores topadores de ruedas combinan las capacidades de producción de los tractores de cadenas con la movilidad y la versatilidad de los cargadores de ruedas, para proporcionar una excelente máquina auxiliar.

Tractores de ruedas medianos

Si necesita el tractor de ruedas óptimo para obtener movilidad, versatilidad, velocidad y tamaño compacto, considere la línea de tractores de ruedas Cat®. Diseñada y fabricada específicamente para el trabajo exigente, la línea de tractores de ruedas Cat proporciona al cliente flexibilidad en la obra con la capacidad para realizar una amplia variedad de tareas. Desde el apilado de carbón y la manipulación de virutas de madera hasta la limpieza del área alrededor de la pala en una obra de minería, la línea de tractores de ruedas Cat le ofrece al cliente una máquina fiable que mantiene el material en movimiento.

Net Power,  232 hp

173 kW

Peso en orden de trabajo,  47877 lb

21713 kg

Potencia en el volante,  232

Tractores de ruedas grandes

Los tractores de ruedas Cat ofrecen altas capacidades de producción, además de movilidad y versatilidad. Estas inigualables máquinas de servicio general están concebidas para los trabajos más exigentes y son una excelente opción para todo tipo de aplicaciones, incluida la minería en campo abierto, limpieza, apilado de materiales, mantenimiento de carreteras, recuperación y trabajos en los que se requiere el desplazamiento entre varios sitios de obra. La línea de tractores de ruedas Cat mantendrá el movimiento de materiales en su obra con eficiencia, fiabilidad y bajos costos de operación.

Potencia bruta,  687 hp512 kW to  904 hp

674 kW

Peso en orden de trabajo,  156120 lb to 70815 kg216273 lb

98100 kg

Potencia en el volante,  627 hp